## Slide 1: Олександр КРАВЧЕНКО, ДИРЕКТОР тов «ІНСТИТУТ КОМУНАЛЬНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ» док. тех. наук, професор КНУБА Провідний інженер проектувальник
Технологічні регламенти.
Схеми оптимізації.
Новід ДБН водопостачання та водовідведення.

## Slide 2: Вимоги до технологічних регламентів (наказ від 12.04.2024 № 309)
Технологічний регламент є обов’язковим документом
Строк погодження технологічних регламентів не повинен перевищувати одного місяця
Строк дії до 5 років
Створити перший протягом одного року після затвердження цього Порядку (11.04.2025)
В залежності від розміру підприємства – різна кількість погоджень
Складна процедура погодження

## Slide 3: Кількість регламентів
ДО 20 тис. споживачів – єдиний регламент
20-100 тис. споживачів - окремі технологічні регламенти для систем централізованого водопостачання та систем централізованого водовідведення
Понад 100 тис. споживачів: окремі регламенти для водозабірних споруд, водоочисних споруд, систем збору та транспортування води з джерел питного водопостачання, систем транспортування питної води, споруд очищення стічних вод, систем збирання, транспортування та скидання очищених стічних вод, систем обробки та утилізації осаду стічних вод

## Slide 4: Зміни в порядок (2 етапи)
Етап 1 – відтермінувати час створення першого технологічного регламенту:
  Для наявних – До завершення строку дії попереднього технологічного регламенту
  Для нових та відновлених - до 1 місяця після завершення робіт
Етап 2 – внесення змін в основні проблемні вимоги:
  Кількість регламентів (можливість обʼєднати)
  Спрощення процедури погодження
  Кількість матеріальних балансів (зокрема виключено баланс трудових ресурсів)

## Slide 5: Схеми Оптимізаціїї. Що принципово нового?
Було:
Аналіз даних
визначення вузький місць
Формування переліку заходів
оцінка і ранжування заходів
фінансова модель.
Термін – на 5 років

## Slide 6
Стало
Аналіз стану
Ризики
Вузькі місця
Цілі сталого розвитку
Оцінка
Перелік заходів з варіантами
Порівняння варіантів
Оцінка та ранжування
Фінансова модель
Розрахунок кредитів та грантів
Екологічна оцінка (опціонально)

## Slide 7: Гідравлічні розрахунки
Варіант 1: за наявності гідравлічної моделі з гідравлічної моделі
Варіант 2: за відсутності, будь яким розрахунковим способом, і в перелік заходів включити розробку гідравлічної моделі.
* є опціонально для безнапірної каналізації.

## Slide 8: Фінансова модель
Рекомендується використовувати MS Project або аналог
Державний бюджет.Вказуються реальні діючі програми.
Місцеві бюджети. Враховуються програми місцевого розвитку, генеральний план, плани безпечного водопостачання.
Фінансування за рахунок підприємства з урахуванням вимог до інвестиційних програм.
Кошти зовнішніх інвесторів. Вказуються можливі програми фінансування. Співвідношення кредитів та грантів.
Опціонально. Розраховуються фінансові моделі по правилах міжнародних фінансових організації.

## Slide 9: Розробка схем оптимізаціїї
Державною цільовою програмою енергетичної модернізації підприємств водопостачання та водовідведення передбачено створити 400 схем.
Термін виконання: до кінця 2030 року
Може розроблятись за власні кошти, кошти громади, або за рахунок донорів.

## Slide 10: ДБН. НОВІ РЕДАКЦІЇЇ
Що нового?
Виключно параметричний цільовий методи проектування
В ДБНх лише вимоги
Паралельно розробляється 6 ДСТУ
ДСТУ мають статус обовʼязкових і вказують, яким чином досягти вимог ДБН
На основі стандартів DWA та DVGW створюється 6 необовʼязкових стандартів.
Можуть застосовуватись за рішенням замовника, наприклад за фінансування міжнародних фінансових організацій

## Slide 11: ДБН.НОВІ РЕДАКЦІЇ
ДБН містить:
ключовий набір параметрів досягнень;
набір обов’язкових ДСТУ;
посилання на нормативні документи, зокрема ДСТУ, які будуть розроблятися.

## Slide 12
План розробки перших редакцій ДБН та обовʼязкових ДСТУ - до кінця червня 2025р.
Всебічне обговорення - липень-вересень 2025р.
6 необовʼязкових ДСТУ – червень –серпень 2025р.
Обговорення ДСТУ (процедура погодження) - серпень 2025р.-січень 2026р
Подання стандартів в НОС – жовтень 2025р
Подання першої редакції в Мінрозвитку – січень –березень 2026р.
Прийняття орієнтовно – кінець березня - квітень 2026р.

## Slide 13: Інститут комунальної інфраструктури (ІКІ)
Київ, вул. Мокра 3; info@iki.org.ua
+38(050)382-3197
Кравченко Олександр Валерійович, док. тех. наук, професор
Провідний інженер проектувальник